## Slide 1
Тема 13: Основы инженерного обеспечения и организации связи

## Slide 2: Учебные вопросы:
1. Основы инженерного обеспечения боевых действий
  1.1. Основные задачи инженерного обеспечения боя
  1.2. Фортификация и маскировка
  1.3 Взрывное дело
  1.4 Инженерные заграждения
2. Основы организации связи

## Slide 3: 1 учебный вопрос Основы инженерного обеспечения боевых действий

## Slide 4
Инженерное обеспечение организуется и осуществляется в целях создания частям и подразделениям необходимых условий для своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания, маневра и успешного выполнения боевых задач, повышения защиты личного состава и боевой техники от всех современных средств поражения, а также для нанесения потерь противнику и затруднения его действий.

## Slide 5: Основные задачи инженерного обеспечения боя
Инженерная разведка противника, местности и объектов
Оборудование и содержание переправ на водных преградах
Полевое электроснабжение войск
Подготовка и содержание путей движения и маневра войск
Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов
Устройство и содержание ИЗ, производство разрушений
Проделывание и содержание проходов в ИЗ и разрушениях
Разминирование местности и объектов.
Маскировка
Оборудование и содержание пунктов (районов) добычи и очистки воды

## Slide 6
Маскировка - это комплекс мероприятий, направленных на скрытие от противника войск и объектов на введение его в заблуждение относительно наличия, расположения, состава, действий и намерений своих войск.

## Slide 7: Основные способы маскировки
Скрытие
Имитация
Демонстративные действия
Дезинформация
Сущность маскировки - скрыть демаскирующие признаки действительных объектов и воспроизвести их демаскирующие признаки при имитации войск и создании ложных объектов

## Slide 8: Виды Масок для маскировочных мероприятий
Искусственные
Естественные

## Slide 9
Фортификация – это военная архитектура, объединенная с искусством оборудования укрепленных полевых лагерей и позиций
Фортификация – это военная архитектура, объединенная с искусством оборудования укрепленных полевых лагерей и позиций

## Slide 10
Войсковыми фортификационными сооружениями называются инженерные сооружения, возводимые на местности войсками – это окопы, траншеи, ходы сообщения, сооружения для наблюдения и для ведения огня, укрытия для личного состава, боевой техники, транспорта, боеприпасов и имущества
ВФС
Открытого типа
не имеют замкнутой защитной конструкции и защищенного входа
Закрытого типа
имеют замкнутую систему защитной конструкции и защищенный вход

## Slide 11: По назначению ВФС подразделяются на группы:
для ведения огня
для наблюдения и управления огнем
для защиты личного состава
для пунктов управления
для медицинских пунктов и госпиталей
для защиты техники и материальных средств

## Slide 12: полевые фортификационные сооружения
Окопы
Траншеи
Ходы сообщения
Сооружения различного типа
Укрытия различного типа

## Slide 13
Одиночный окоп
Взводный опорный пункт
Укрытие (блиндаж)

## Slide 14
Взрыв – чрезвычайно быстрое физическое или химическое превращение вещества или смеси веществ из одного состояния в другое. В результате его потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию продуктов превращения. Основным характерным признаком взрыва является резкое увеличение давления, вызывающее возникновение в окружающей среде ударной волной

## Slide 15: Взрывные работы ведутся
при устройстве заграждений и проделывании в них проходов
при фортификационном оборудовании позиций и районов расположения войск в мерзлых грунтах и скальных породах
при разрушение объектов, зданий и сооружений* при уничтожении взрывоопасных предметов
при устройстве майн для оборудования переправ на замерзших водных преградах, защите мостов и гидротехнических сооружений во время ледохода
при ликвидации последствий аварий и катастроф

## Slide 16: Основные свойства взрывчатых веществ
Бризантность — это способность ВВ дробить, разрушать соприкасающиеся с ним предметы (металл, горные породы и т. п.).
Фугасность – способность разрушить и выбросить из области взрыва окружающие материалы (грунт, бетон и,д)

## Slide 17: два способа взрывания
1.Огневой
взрывание заряда производится зажигательной трубкой
2.Электрический
взрывание заряда производится через электродетонаторы посредством подведения источника тока

## Slide 18
Инженерными заграждениями (ИЗ) - это установленные на местности минно-взрывные средства, искусственно созданные препятствия, разрушения сооружений и различных объектов с целью нанести потери противнику, задержать его продвижение, создать благоприятные условия для поражения его огнем из всех видов оружия, сковать маневр или вынудить действовать выгодном для наших войск направлении

## Slide 19: Классификация Инженерных заграждений
По характеру воздействия на противника
По боевому назначению
на минно-взрывные
невзрывные
электризуемые
водные
комбинированные
противотанковые
противопехотные
противотранспортные
противодесантные

## Slide 20
Основой инженерных заграждения являются минно-взрывные заграждения, которые устанавливаются в виде минных полей, групп мин и отдельных мин.
Инженерная мина - это боеприпас, предназначенный для минирования местности (акватории), которое производится с целью затруднить или воспретить передвижение и маневр войск противника.

## Slide 21: Классификация Инженерных мин
По способу установки
По боевому назначению
извлекаемые и неизвлекаемые
обезвреживаемые и необезвреживаемые
противотанковые
противопехотные
противотранспортные
противодесантные
речные
объектные
противосамолетные
противовертолетные
специальные

## Slide 22
Минные поля составляют основу МВЗ и представляют собой участок местности (акватории), на котором в определенном порядке или бессистемно установлены мины одного или нескольких типов
Основные характеристики минного поля:
− протяженность (ширина) по фронту
− глубина (расстояние от первого до последнего ряда)
− шаг минирования (расстояние между минами в ряду)
− расход мин каждого типа

## Slide 23: Основные способы установки минных полей
вручную
средствами дистанционного минирования
средствами механизации

## Slide 24: Способы проделывания минных проходов в минно-взрывных заграждениях
При помощи специальной инженерной техники)
взрывной (УР-77, УР-83П, ЗРП)
вручную с применением миноискателей и комплектов разминирования

## Slide 25: 2 учебный вопрос Основы организации связи

## Slide 26
ё
Связь — это передача и прием с требуемым качеством различных видов информации в системах управления войсками (силами) и оружием. Связь является основным средством управления войсками

## Slide 27: Связь в мирное и в военное время должна обеспечивать решение задач по управлению:
повседневной деятельностью войск, штабов; дежурными силами и средствами; подготовкой и ведением боевых действий;
комплексным применением средств разведки и огневого поражения (подавления) войск противника, в том числе ядерным и высокоточным оружием

## Slide 28: Качество связи характеризуется
своевременностью
достоверностью
безопасностью

## Slide 29: Род связи — классификационная группировка военной связи, выделенная по среде распространения сигналов и типу линейных средств
радиосвязь
радиорелейная связь
тропосферная связь
спутниковая связь
проводная связь
волоконно-оптическая связь
сигнальная связь

## Slide 30: Вид военной связи — это классификационная группировка военной связи, выделенная по виду передаваемого сообщения (оконечного оборудования или средства связи)
телефонная
телеграфная
факсимильная
передача данных
видеотелефонная
телевизионная

## Slide 31
Узел связи - это организационно-техническое объединение сил и средств связи и автоматизации управления, развернутых на пункте управления или в пункте распределения (коммутации) каналов (сообщений), для обеспечения обмена информацией в процессе управления войсками

## Slide 32: Узлы связи по степени мобильности подразделяются
Стационарные узлы связи
в сооружениях и предназначаются для управления войсками, они должны иметь надежные линии связи привязки к узлам связи территориальной системы связи, к узлам связи единой сети электросвязи России и стационарной опорной сети связи
Подвижные узлы связи
полевые — на автомобилях, бронетранспортерах, прицепах и контейнерах; воздушные — на самолетах, вертолетах.

## Slide 33: Узлы связи частей (подразделений) должны отвечать следующим требованиям
быть в постоянной готовности к немедленной передаче (приему) всех видов информации (обеспечению переговоров) в заданные сроки с требуемой достоверностью и безопасностью
иметь возможность широкого маневра средствами, каналами и видами связи
удовлетворять требованиям электромагнитной совместимости всех радиоэлектронных средств, развертываемых в районе узла связи
обладать высокой живучестью и разведзащищенностью
обеспечивать максимальные удобства пользования средствами связи и автоматизации управления
обладать высокой мобильностью и обеспечивать устойчивую связь в движении